## Slide 1: 2021/06
BMS MSM策略评审
（MAS891A）

## Slide 2: 目录
整体架构
主要策略分析
实车测试数据或者台架测试结果等的支撑
后续需优化内容

## Slide 3: 2. 主要功能分析- MSM
模块划分/逻辑（10ms周期）：
模块包含模式：Standby 、Run、PreShutDown、Shutdown；
BMS上电自检；
网络请求/释放；
休眠请求

## Slide 4
状态跳转
当满足以下所有条件时，从Standby Mode进入Run Mode：
a. 有唤醒状态
b. 自检成功标志位为TRUE
c. Standby模式下持续时间达到500ms
当满足以下所有条件时，从Standby Mode进入PreShutDown Mode：
a. 无唤醒信号或自检成功标志位为FALSE
c. 满足以上所有条件，且持续1000ms的时间
当满足以下任意条件时，从Run Mode进入PreShutDown Mode：
a. CAN唤醒源存在标志位为FALSE
当满足以下所有条件时，从ShutDown Mode进入Standby Mode：
a. 有唤醒源
b. 满足以上所有条件，持续标定30ms的时间

## Slide 5
上电自检
当满足以下所有条件时，则自检成功标志位为TRUE,且锁定，否则为FALSE
a. 单体电压采样自检成功
b. 单体温度采样自检成功
c. 电流采样自检成功
d. Pack电压采样自检成功
e. HVIL检测完成且正常
f. 绝缘采样检测完成且正常
j. BSW当前状态为Run模式
k. CAN唤醒源存在标志位为TRUE

## Slide 6
网络请求/释放
满足以下所有条件时，设置无TPL唤醒源网络释放标志位为TRUE，否则是FALSE
a. Keyon唤醒状态为FALSE
b. DC唤醒状态为FALSE
c. AC唤醒状态为FALSE
d. EDC唤醒状态为FALSE
e. TPL唤醒状态为FALSE
f. 继电器状态为offline或shutdown
满足以下所有条件时，设置存在TPL唤醒源网络释放标志位为TRUE，否则是FALSE
a. Keyon唤醒状态为FALSE
b. DC唤醒状态为FALSE
c. AC唤醒状态为FALSE
d. EDC唤醒状态为FALSE
e. TPL唤醒状态为TRUE
f. 热失控故障标志位为FALSE
g. 继电器状态为offline或shutdown
满足以下任意条件时，设置网络释放标志位为TRUE，否则是FALSE
a. 无唤醒源网络释放标志位为TRUE
b. 存在TPL唤醒源网络释放标志位为TRUE

## Slide 7
网络请求/释放

## Slide 8
休眠请求
当满足以下所有条件时，请求休眠标志位为TRUE：
a. 无任何唤醒源
b. 网络管理状态为BusSleep
c. 满足以上所有条件，持续30ms的时间

## Slide 9: 3. 测试数据
结论：BMU的状态跳转，网络请求/释放，休眠请求 目前OK，满足整车的交互与使用要求。

## Slide 10: 4. 后续优化：
1、针对RTC和TPL唤醒尽可能进行全覆盖的测试；