## Slide 1: 2021/06
BMS SOC策略评审
（MAS891A）

## Slide 2: 目录
整体架构
主要策略分析
实车测试数据或者台架测试结果等的支撑
后续需优化内容

## Slide 3: 1. 整体架构- SOC

## Slide 4
真实SOC计算和修正策略
休眠时间≥30min，NVM的值与查表值的差≥3%；
电流绝对值≤5A，持续10min， NVM的值与查表值的差≥4%；
OCV手动修正标定值为TRUE；
UDS指令OCV修正标志位为TRUE；
37F的值为2080；
AC/DC进入涓流充电之前的修正；
满充修正；
安时积分；
真实SOC计算方法如下：
Pack_SOC = (最小SOC-AllowMinCellSOC)/(AllowMaxCellSOC-AllowMinCellSOC-(最大SOC-最小SOC))*100;
（AllowMinCellSOC = 0；AllowMaxCellSOC=97；）
当最大SOC≥90，Pack_SOC = 最大SOC；
当最小SOC≤10，Pack_SOC = 最小SOC；

## Slide 5
显示SOC的跟随策略
显示SOC要跟随的Target_SOC计算方法如下：
Target_SOC = (PackSOC-AllowMinCellSOC)/(AllowMaxCellSOC-AllowMinCellSOC)*100
（常温时，AllowMinCellSOC = 0；AllowMaxCellSOC=97；）
显示SOC的跟随策略计算方法如下：
当显示SOC目标值 ＜显示SOC目标值历史值，按以下公式计算显示SOC ：
显示SOC = 显示SOC历史值 +[（显示SOC目标值 - 显示SOC目标值历史值）*（显示SOC历史值 - MinFlwDispSOC）] / (显示SOC目标值历史值 - MinFlwDispSOC）；
当显示SOC目标值 ≥ 显示SOC目标值历史值，按以下公式计算显示SOC：
显示SOC = 显示SOC历史值 +[（显示SOC目标值 - 显示SOC目标值历史值）*（MaxFlwDispSOC - 显示SOC历史值）] / (MaxFlwDispSOC - 显示SOC目标值历史值）；
MinFlwDispSOC = 1；MaxFlwDispSOC=99；
当显示SOC目标值＜ MinFlwDispSOC或当显示SOC目标值＞ MaxFlwDispSOC，且上电5s后，直接赋值；
CellTemp/℃ | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30
AllowMinCellSOC/% | 23.5 | 18.9 | 15 | 12 | 7 | 3 | 0

## Slide 6
低SOC策略
电流绝对值＜标定值（10A），单体电压＜查表值1，持续标定时间（6s），允许SOC修0标志位置位为TRUE；
MinCellVolt＞查表值2，持续标定时间（6s），允许SOC修0标志位置位为FALSE ；
允许SOC修0标志位置位为TRUE，DispSOC修正为0，否则≥1.1%；
CellTemp/℃ | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30
MinCellVolt/V | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2

## Slide 7: 3. 测试数据
结论：真实SOC修正，显示SOC跟随策略 目前OK，满足整车的交互与使用要求。

## Slide 8: 4. 后续优化：
考虑在70%的过程中增加一次真实SOC的修正；
上电5s后的显示SOC直接赋值，改为上电1s内，看实际效果；
4.295V修正剩余充电时间的时间点考虑下调至4.29V；